Приложение № 1

к гражданско-правовому договору № Ф.2016.ХХХХХ от ______________20____г.

на оказание услуг по испытанию рентгеновских аппаратов и поверке  физико-химических средств измерений

Задание на оказание услуг

- Наименование Услуг: услуги по испытанию рентгеновских аппаратов и поверке  физико-химических средств измерений (далее по тексту – «Услуги»).

- Место оказания Услуг: по месту нахождения (расположения) оборудования: г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а и ул. Вавилова, 5.

- Содержание, объем и периодичность Услуг:

  - Содержание Услуг: услуги включают в себя: периодические испытания рентгеновских аппаратов с целью определения соответствия измеренных параметров и характеристик требованиям нормативной и эксплуатационной документации, и поверку  физико-химических средств измерений на предмет соответствия нормативной и эксплуатационной документации.

    - Испытания рентгеновских аппаратов включают в себя контроль следующих параметров и характеристик, с последующим оформлением протокола в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» п.5.10:

- маркировка;

- комплект документации;

- условия окружающей среды;

- форма кривой анодного напряжения;

- суммарная фильтрация пучка рентгеновского излучения;

- воспроизводимость дозы излучения;

- расхождение оптического (светового) и рентгеновского полей;

- отклонение оси пучка рентгеновского излучения;

- слой половинного ослабления;

- точность выполнения уставок анодного напряжения;

- точность выполнения уставок силы анодного тока;

- точность выполнения уставок длительности экспозиции;

- приведение значение радиационного выхода на 70 кВ;

- линейность дозы излучения при заданном анодном напряжении;

- геометрическое искажение изображения;

- размер рабочего поля;

- разрешающая способность, пар.лин/мм;

- пороговый контраст;

- радиационная защита излучателя;

- функционирование экспонометра;

- работа таймера подающего оператору звуковой сигнал, завершения суммарного времени нагрузки;

- работа блокировки и подвижных частей РДК;

- сигнализация включения высокого напряжения;

- дистанционность управления.

    - Поверка  физико-химических средств измерений включают в себя контроль параметров и характеристик на предмет соответствия нормативной и эксплуатационной документации с последующим оформлением свидетельств о поверке либо о калибровке, либо извещений о непригодности к применению.

  - Объём, срок (периодичность) оказания услуг и местонахождение  Оборудования:

| № п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Местонахождение | Периодичность измерений | Дата последнего измерения (месяц, год) | Срок проведения измерений (месяц, год) | Количество, шт. | Сфера ГМКиН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маммограф ХХХХХ | г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 2 | Рентгенодиагностический комплекс ХХХХХ | г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 3 | Рентгенодиагностический комплекс ХХХХХ | г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 4 | Аппарат флюорографический ХХХХХ | г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 5 | Анализатор полуавтоматический ХХХХХ | г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 6 | Анализатор глюкозы и лактата ХХХХХ | г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 7 | Гематологический анализатор ХХХХХ | г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |
| 8 | Анализатор мочи ХХХХХ | г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а | 1 раз / 12 мес | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2016 | 1 | 1 |

- Требования к порядку и условиям оказания Услуг:

  - При оказании услуг по испытанию рентгеновских аппаратов и поверке  физико-химических средств измерений должно применяться оборудование Исполнителя. Средства измерений исполнителя должны иметь действующие свидетельства о поверке либо о калибровке. Испытательное оборудование должно иметь действующие протоколы аттестации.

  - Оборудование, подлежащее контролю с выездом специалиста, проверяется по месту его принадлежности (установки), согласно сроку (периодичности) оказания услуг с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

  - Приемка и передача Услуги оформляется актом об оказании услуг, подписываемым Исполнителем и Заказчиком.

  - После оплаты счета, по результатам проведенных измерений Заказчику выдаются протоколы по испытаниям рентгеновского оборудования, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» п.5.10; и свидетельства о поверке либо калибровке физико-химических средств измерений, либо извещений о непригодности к применению.

- Требования к качеству и безопасности Услуг:

  - Испытания рентгеновских аппаратов осуществляется согласно:

    - Федеральный закон №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г.;

    - СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»;

    - СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»: п. 4.11: «контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгенологического оборудования и средств индивидуальной радиационной защиты проводится организациями, аккредитованными в установленном порядке».

    - СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» п.8.11: «Контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования проводится учреждениями, аккредитованными в установленном порядке», п.8.12: «Результаты радиационного контроля и контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой - в рентгеновском кабинете».

  - Исполнитель должен иметь:

    - Действующую лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих),

    - Действующие аттестаты аккредитации с приложениями «область аккредитации», в которые включены «Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные», «физико-химические» и «оптико-физические» средства измерений.

  - Исполнитель должен оказывать услуги, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего лечебного учреждения, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводится поверка и испытания оборудования.

- Требования к гарантийному сроку оказанных услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества:

  - Гарантийный срок на оказанные услуги  – 6 месяцев с даты принятия Услуг;

  - Если в период гарантийного срока выявится, что Услуги (отдельные виды работ) выполнены не в соответствии с требованиями к аккредитованным организациям, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов услуг.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| КГБ «ХХХХХ» Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а Фактический адрес: г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а Почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Вавилова, 1а Тел. (391) ХХХХХ e-mail: ХХХХХ@ХХХХХ ИНН ХХХХХ КПП ХХХХХ | ФБУ «Красноярский ЦСМ» Юридический адрес: 660093, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Вавилова ул, 1а, ИНН/КПП: 2464019742 /246401001, телефон: 8 (391) 236-12-89, 236-11-79 csm@krascsm.ru |
| _________________ / ХХХХХ | _________________ / В.Н. Моргун |